Биохимический автоматический анализатор ACCENT 400

система произвольного доступа (Random Access) предназначена для точного количественного определения клинических показателей in vitro в сыворотке, плазме, моче, СМЖ и других биологических образцах, как цельных, так и в разведениях.

Общие и технические характеристики:

- Полностью автоматический анализатор произвольного доступа (Random Access) напольного типа, производительность: 400 тестов/час (фотометрия), до 640 тестов в час с ISE блоком.

- 12 длин волн в диапазоне: 340-800 nm

- Встроенный штрих-код сканер проб (опция)

- Двусторонний протокол обмена с ЛИС

- Приоритет STAT образца (срочная проба)

Методы:

- Конечная точка

- Фиксированное время,

- Кинетика,

- Ионселективное измерение

- Одно- / двух- / трёх- / четырёхкомпонентные реактивы,

- Моно- и бихроматические измерения

- Линейная или нелинейная многоточечная калибровка

- Программирование: профилей пользователя и расчётных параметров

Реагенты:

- До 77 реагентов на борту для R1, R2, R3, R4 + 3 иона

- Охлаждаемый отсек для реагентов

- Объём реагента от 20 мкл;

- Реагентный отсек: карусель  на 80 позиций с охлаждением (4-10°C)

- Объём: R1: 150~450 мкл, шаг 1 мкл;

R2/R3/R4: 20~450 мкл, шаг 1 мкл;

Реакционная система:

- Реакционный ротор: 90 реакционных кювет с автоматической промывочной станцией

- Кюветы: оптический путь 5мм

- Объём реакции: 150~500 мкл

- Рабочая температура: 37 °C

- Перемешивание: 2 независимых миксера

- Охлаждаемая реагентная карусель

- Готов к использованию жидких реактивов;

- Непрерывное охлаждение 24 часа с помощью элементов Пельтье;

- Встроенный (дополнительно) сканер считывания штрих-кода реактива.

- Реакционная смесь:  от 150 мкл реакционной смеси;

Образцы:

- Многофункциональная карусель образцов на 90 позиций для первичных пробирок или разнообразных вторичных (можно программировать до 5-ти роторов с образцами);

- Автоматическое разведение образцов с высокой концентрацией

- Автоматическое разведение для патологических образцов, с возможностями, как предразведение, так и пост-разведение

- Объём образца: 2~45 мкл, шаг 0.1 мкл

- Манипулятор: детекция уровня жидкости, детекция сгустка и защита от повреждения

- Очистка: автоматическая промывка внутри и снаружи; контаминация < 0.1 %

- Автоматическое разведение: пред- и пост- разведение до 250 раз

- Встроенный штрих-код ридер (опция):

- Используется для проб и реагентов (code128, code39s, UPC/EAN, сode93)

- Подключение в LIS через 2-х сторонний протокол

- Модуль ISE: измерение параметров: K+, Na+, Сl- , производительность: до 280 тестов в час в отдельном режиме.

Манипуляторы, миксеры, блок-пробозаборник:

2 независимых манипулятора. Манипулятор: детекция уровня жидкости и защита от повреждения. Очистка: автоматическая промывка внутри и снаружи; контаминация < 0.1%

- Многофункциональный манипулятор реагента

- Многофункциональный манипулятор образца

- Автоматическая очистка пробозаборника, детектор уровня жидкости с автоматической системой защиты от поломки иглы и детекцией сгустка

- Низкий уровень контаминации

- Внутренняя и внешняя промывка;

- Детекция уровня жидкости;

- Защита от повреждения;

- Автоматическое определение глубины погружения;

- Вычисление остаточного объёма или количества тестов

- Внутренняя и внешняя промывка;

- Детекция уровня жидкости;

- Защита иглы пробозаборника от повреждения;

- Автоматическое определение глубины погружения;

- Детекция сгустка в пробе.

- Программное обеспечение устраняет возможность контаминации;

- Миксер высокой эффективности

- Оптимальная гомогенизация в минимальное время;

- Высоко точное позиционирование миксера гарантирует превосходные условия реакции

- Стандартизированные процедуры смешивания горизонтально вращающейся лопастью;

- Различные положения миксера для индивидуальных шагов реакции

Станция промывки кювет

- Высоко технологичная моечная станция гарантирует объективную диагностику

- Два различных моющих средства;

- 8-ми ступенчатая водная очистка

Оптическая система:

- Источник света: галоген-вольфрамовая лампа

- Фотометр: обращённая оптика, дифракционная решётка

- Длина волны: 340нм, 380нм, 412нм, 450нм, 505нм, 546нм, 570нм, 605нм, 660нм, 700нм, 740нм, 800 нм

- Диапазон измерения: 0~3 Abs (10 мм пересчёт)

- Разрешение: 0.001 Abs

- Контроль качества и Калибровка:

- Способы калибровки: линейная (одна точка, две точки и многоточечная), Logit-Log 4P, Logit-Log 5P, spline, exponential, polynomial, parabola.

- Правила контроля качества: Westgard multi-rule, Cumulative sum check, 1 plot

- Операционная система: Windows XP или Vista

- Интерфейс: RS-232

Рабочие условия:

- Электропитание: 200-240V-, 50/60Hz, 1200VA или 100-130V-, 50/60Hz, 200VA

- Потребляемая мощность не более 1200 ВА

- Температура: 15-30 °C

- Влажность: 35-80 %

- Потребление: <10л/час деионизированной воды

- Габариты: 1180мм x700мм x1145мм (WxDxH)

- Вес: не более 250 кг (напольный)