Описание автоматической системе для электрофореза «Interlab G26».

Состав системы:

| № | Русское название | Английское название |
| --- | --- | --- |
|  | МИКРО АПЛИКАТОР | Micro applicator |
|  | МИГРАЦИОННАЯ КАМЕРА | Migration Chamber |
|  | ЕМКОСТЬ ДЛЯ КРАСИТЕЛЯ 1 В КОМПЛЕКТЕ С КРЫШКОЙ И ТРУБКОЙ | “ STAIN SOLUTION 1” tank set |
|  | ЕМКОСТЬ ДЛЯ КРАСИТЕЛЯ 2 В КОМПЛЕКТЕ С КРЫШКОЙ И ТРУБКОЙ | “ STAIN SOLUTION 2 ” tank set |
|  | ЕМКОСТЬ ДЛЯ КРАСИТЕЛЯ 3 В КОМПЛЕКТЕ С КРЫШКОЙ И ТРУБКОЙ | “ STAIN SOLUTION 3 ” tank set |
|  | КРЫШКА ОТСЕКА С КРАЯЩИМИ РАСТВОРАМИ | “ STAIN SOLUTION ” cover tank |
|  | ЕМКОСТЬ ДЛЯ МОЮЩЕГО РАСТВОРА В КОМПЛЕКТЕ С КРЫШКОЙ И ТРУБКОЙ | “ WASHING SOLUTION “ tank set |
|  | ЕМКОСТЬ ДЛЯ ОБЕСЦВЕЧИВАЮЩЕГО РАСТВОРА В КОМПЛЕКТЕ С КРЫШКОЙ И ТРУБКОЙ | ” DESTAIN SOLUTION “ tank set |
|  | КРЫШКА ДЛЯ СЛИВНОЙ ЕМКОСТИ | Cap for discharge tank |
|  | ТРУБКА СЛИВНОЙ ЕМКОСТИ | Discharge tank hose |
|  | МАКРИРОВКА ДЛЯ СЛИВНОЙ ЕМКОСТИ | Discharge tank label |
|  | КАБЕЛЬ USB ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К КОМПЬЮТЕРУ | USB Cable |
|  | КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ | Power supply cable |
|  | ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ГЕЛЯ | Gel Holder |
|  | ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАНШЕТА С ПРОБАМИ | Sample Holder Support |
|  | РАМКА ФИКСАЦИИ ПЛАНШЕТА С ПРОБАМИ | Sample Holder Lock |
|  | МАСКА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ | Dispensation mask |
|  | ДЕРЖАТЕЛЬ ВАННОЧЕК ДЛЯ ПРОМЫВКИ | Washing Holder |
|  | КОВРИК ДЛЯ МЫШИ | Mouse pad |
|  | КОМПАКТ ДИСК С ИНСТРУКЦИЕЙ | CD User’s Manual for Interlab G26 |
| Опции |
|  | Компьютерное обеспечение (компьютер, принтер) |  |
|  | МАСКА ДЛЯ СКАНЕРА | Mask for Scanner |
|  | ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ МАСКА НА ПЛАСТИКОВОЙ ОСНОВЕ | Easy Mask and plastic support |
|  | МАСКА ДЛЯ 4 ПРОБ | Rigid mask 4 samples |
|  | МАСКА ДЛЯ 2 ПРОБ | Rigid mask 2 samples |
|  | МАСКА ДЛЯ ЛДГ/КФК | Rigid Masks for LDH/CK |
|  | МАСКА ДЛЯ ЩФ | Rigid Mask for ALP |
|  | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОЗАТОР ДЛЯ ПРОБ ASD 52 | AUTOMATIC SAMPLER/DILUTOR ASD 52 |
|  | МИГРАЦИОННАЯ КАМЕРА ДЛЯ СПИННОМОЗГОВОЙ ЖИДКОСТИ С 2 ЭЛЕКТРОДАМИ | Migration Chamber for CSF with 2 electrodes |

| Технические характеристики системы Interlab G26 |
| --- |
| Выполняемые методы анализа | Электрофорез фракций сывороточных белков, в том числе с разделением бета фракции β1/ β2, электрофорез фракций сывороточных белков с высоким разрешением, электрофоретическое разделение липидных фракций, фракций гемоглобина, белков мочи, изоферментов ЛДГ, КФК, ЩФ, иммунофиксация, белков Бен-Джонса, ЦСЖ, белков мочи в геле с СДС. |
| Полностью автоматические методы | Электрофорез фракций сывороточных белков, в том числе с разделением бета фракции β1/ β2, электрофорез фракций сывороточных белков с высоким разрешением, электрофоретическое разделение липидных фракций, фракций гемоглобина, белков мочи, ЦСЖ, белков мочи в геле с СДС. |
| Частично автоматизированные методы | Электрофоретическое разделение фракций изоферментов ЛДГ, КФК, ЩФ, иммунофиксация, белков Бен-Джонса, разделение белковых фракций ЦСЖ методом изоэлектрического фокусирования |
| Носитель | Агарозный гель на пластиковой основе Mylar®, 101Х101 мм |
| Метод | Микро |
| Емкость обработки | 13-26 проб микро методом, 2-4 теста иммунофиксации |
| Производительность | 78 тестов/час при электрофорезе белков (длина разгонки минимум 20 мм) 16 тестов/час при иммунофиксации (длина разгонки минимум 20 мм) |
| Минимальная длина миграции при электрофорезе | 20 мм |
| Плашка для проб | 13-26 проб |
| Миграционная камера | Сухого типа |
| Число электродов в камере | 2 или 3 |
| Число одновременно обрабатываемых агарозных гелей | 1 гель, каждые 20 минут может быть запущена обработка следующего геля |
| Аппликатор | многоразовый |
| Температурный контроль миграционной камеры | 20°C - 60°C Пелтье элемент. |
| Нанесение проб | Многоразовое, программируемое от 1 до10 раз |
| Источник питания | 0-500 В (программируется для каждого метода индивидуально) |
| Тип источника питания | Постоянного напряжения, постоянной мощности |
| Плашка для проб | Одноразовая |
| Загрузка проб | Загрузка проб в непрерывном режиме |
| Фазы электрофореза | Программируемые в зависимости от метода |
| Загрузка реагентов | автоматическая |
| Интерфейс | Двунаправленный RS232 |
| Параметры электропитания | 110 / 220В перем. - 50/60 Гц – 500 Вт |
| Размеры | 1080Д x 710Ш x 635 В мм |
| Вес | 107 кг |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОЗАТОР ДЛЯ ПРОБ ASD 52 |
| Емкость обработки | 52 пробы за цикл |
| Тип пробирок для проб | Первичные/специальные |
| Сканер штрих-кода | Встроенный, для первичных пробирок |
| Количество дозаторов | 1 |
| Количество игл дозатора | 1 со специальным покрытием |
| Минимальный объем пробы | 10 мкл |
| Точность дозирования | ± 1 мкл |
| Промывка иглы | Специализированная моющая станция |
| Перенос | < 10-7 |
| Датчик уровня | да |
| Минимальный определяемый объем | 100 мкл |
| Скорость дозирования | < 7 сек на пробу |
| Dilution program from keyboard | Yes |
| Интерфейс | RS232 |
| Электропитание | 80/240 В, 50/60 Гц |
| Размеры (ДxШxВ) | 53x59x58 см |
| Вес | 23 кг |
| Условия эксплуатации | +18/+28 °C, влажность 30/80% |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ МАСКА НА ПЛАСТИКОВОЙ ОСНОВЕ |
| Инкубация для методов | Электрофоретическое разделение изоферментов ЛДГ, КФК, ЩФ, иммунофиксация, белков Бен-Джонса, ЦСЖ, белков мочи в геле с СДС. |
| Количество программ | 10 |
| Термостабилизация | 20-60 °C, элемент Пелтье |
| Управление и программирование | RS232 |
| Размеры | Д 270 Х Ш 21 Х В Х 80 мм |
| Вес | 3 кг |
| Электропитание | 80/240 В, 50/60 Гц |

Соответствие стандартам и требованиям:

Система отвечает требованиям международных стандартов, в частности, Приложения I к Европейским директивам 98/79/C. Производство соответствует требованиям системы управления качеством ISO 9001:2000 и UNI EN ISO 13485:2004. Нормативная документация на систему включает настоящий нормативный документ и инструкцию по применению к прибору и принадлежностям.

Упаковка:

Упаковка обеспечивает защиту прибора от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки и хранения, а также удобство погрузочно-разгрузочных работ.

Маркировка: Маркировка каждого анализатора содержит: - наименование изготовителя; - марка прибора; - товарный знак изготовителя; - серийный номер; - условия хранения и транспортировки.

Требования безопасности.:

Система и все ее компоненты безопасны для персонала, допущенного в установленном порядке к ее эксплуатации, а также для окружающей среды. Система не содержит в себе источников опасных излучений и вредных веществ, загрязняющих окружающую среду выше установленных норм. В эксплуатационной документации на систему установлены, в необходимых случаях, требования соблюдения мер предосторожности.

Указанное изделие относится к: 2а классу потенциального риска.